## Slide 1
机械臂应用方案
——移动操作平台
张鑫
2016.8.30

## Slide 2
大族电机 直驱世界 www.hansmotor.com
一、简介
二、方案
三、硬件
四、软件
五、难点
六、Q&A

## Slide 3
移动操作平台是指在移动机器人（AGV）上进行的操作。它主要用于：物料背负、货架背负、潜伏货架牵引、料盒夹取和机器臂夹取。
一、简介

## Slide 4
大族电机 直驱世界 www.hansmotor.com
本次主要介绍机械臂在移动操作平台的应用，目前国内现有产品如下图，国外成熟产品是kuka 的you bot。
一、简介

## Slide 5
大族电机 直驱世界 www.hansmotor.com
二、方案
1.方案一
如下图所示，AGV由起始位置移动到取件位置，桌子上面的相机拍照后发送给机械臂，机械臂完成抓取，然后移动到放件位置，最后可以回到起始位置，也可以在取件与放件之间进行交替。
移动
起始位置
取件位置
AGV
机械臂
夹爪
桌子
相机
工件
放件位置
桌子
移动

## Slide 6
大族电机 直驱世界 www.hansmotor.com
二、方案
2.方案二
如下图所示，与方案一的区别是：相机的安装位置不同，方案二安装在机械臂末端。
移动
起始位置
取件位置
AGV
机械臂
夹爪
桌子
相机
工件
放件位置
桌子
移动

## Slide 7
大族电机 直驱世界 www.hansmotor.com
二、方案
两种方案的区别只是相机的安装位置不同，但是方案一中相机采用有线连接会影响到AGV的运动，如果相机采用无线连接受信号强弱和距离的影响。因此选择方案二。
其中，机械臂安装在AGV顶盖位置，基座的原点对应AGV顶盖的中心，并且与AGV运动的正向重合。机械臂是此系统的关键组成，是工件拾取和放置的必需部件，并且以起始位置的机械臂为世界参考坐标系，用于确定取件和放件位置。
3.方案选择

## Slide 8
1.硬件选择
三、硬件
AGV选择无轨激光导航AGV。
机械臂选择MK1六轴机器人。
(MK1和Elfin的区别：通讯不同；模组内部不同；连杆外形不同。具体应用的区别暂不清楚)
相机和夹爪选择还未确定。

## Slide 9
2.硬件安装
三、硬件
机械臂安装在AGV顶盖中心的位置，相机和夹爪都安装在机械臂末端，如图所示（参考华天视航）。机械臂的电源可以和AGV共用，从而减少系统重量，同时节省空间。本系统需要两个控制器，分别控制AGV和机械臂，同时安装在AGV内部。
相机
夹爪

## Slide 10
大族电机 直驱世界 www.hansmotor.com
1.软件框架
四、软件
0
Windows
Linux
EC-Win
TCP/IP
ROS
Actin
APP
视觉
TCP/IP
TCP/IP
本系统共需要两个控制器，其中机械臂为主控制器，另一个控制器控制AGV。软件框架如下图所示。

## Slide 11
大族电机 直驱世界 www.hansmotor.com
四、软件
2.控制信息（取件过程，机械臂控制器为控制器1，AGV控制器为控制器2）
发送取件位置给控制器2
控制器1控制相机拍照
机械臂运动到工件位置
发送给控制器1
AGV到达取件位置
确认控制器2到达信息
确定取件位置
控制器2反馈到达信息给控制器1
得到相机坐标系工件位置
将相机坐标系转化为工具坐标系
IO控制夹爪抓取
步骤一
控制器1
步骤二
步骤三
将工件放置在AGV上
机械臂回到安全位置

## Slide 12
大族电机 直驱世界 www.hansmotor.com
五、难点
本方案的难点如下：
1.AGV移动的精准度，即AGV到达取件位置的偏差。
2.相机坐标系转化到工具坐标系的实现。
暂时还没有想到解决方案

## Slide 13
大族电机 直驱世界 www.hansmotor.com
2.相机安装位置是否合理，是否会干涉机械臂移动或者夹爪抓取。
3.如果相机多次无法识别到工件位置，是人为的控制，还是要求相机和AGV配合移动识别。
六、Q&A
1.AGV是否应该选择内部更大空间的，确保能够放置两台控制器。如下图不同尺寸的无轨激光导航AGV。

## Slide 14
大族电机 直驱世界 www.hansmotor.com
谢谢！